## Общее описание глинозема

Глинозем – природная форма распространения оксида алюминия Al2O3, по количественному составу в земной коре он уступает лишь кремнезему.

В чистом виде, глинозем встречается в виде корунда – минерала, обладающего массой полезных свойств.

Глинозем входит в состав множества горных пород и минералов, наиболее ярко выражен в бокситах – глинистой породе, содержащей в себе гидраты глинозема, оксиды титана и железа.

В промышленности широкое применение приобрели технические виды глинозема, получение которых осуществляется из различных видов сырья и технологий.

### Свойства глинозема

Глинозем обладает следующими химическими свойствами:

- солеобразующий оксид,

- практически не растворим в кислотах,

- растворяется только в расплавах и горячих растворах щелочей,

- температура плавления 2044 градуса.

Также известны электропроводные свойства глинозема:

- является полупроводником n-типа

- диэлектрическая проницаемость от 9,5 до 10,

- электрическая прочность – 10 киловольт на миллиметр.

### Получение глинозема

Сырьем для получения глинозема служат следующие минералы и руды: алуниты, каолины, нефелины и бокситы.

Получение глинозема из руд осуществляется тремя основными способами: электролитическим, кислотным и щелочным.

Наиболее распространённым способом получения глинозема является щелочной метод Байера, в ходе которого оксид алюминия добывается из бокситов высокого сорта.

Полученный глинозем представляет собой бесцветный кристаллический порошок с высокой способностью поглощать влагу.

### Производство глинозема

Производством глинозема на сегодняшний день занято множество промышленных предприятий по всему миру.

Самый распространенный способ производства глинозема – метод Байера, австрийского инженера, жившего и работавшего в царской России.

В России помимо получения глинозема из бокситов способом Байера, также применяется технология спекания.

Суть производства глинозема щелочным способом по методу Байера заключается в быстром разложении алюминиевых растворов при введении в них гидроокиси алюминия.

После чего, оставшийся раствор подвергается выпариванию при интенсивном перемешивании и может снова растворять оксид алюминия, содержащийся в бокситах.

Производство глинозема по данному методу состоит из следующих операций:

- Подготовка бокситовой руды в специальных мельницах: дробление, измельчение, добавление едкой щелочи и извести

- Обработка бокситов щелочью

- Отделение от красного шлама алюминатного раствора путем промывки

- Разложение водного раствора алюмината

- Выделение гидроокиси алюминия

- Кальцинация (обезвоживание) гидроокиси кремния

Применение этого способа производства глинозема позволяет получить прочное химическое соединение окиси алюминия, плавление которого осуществляется лишь при достижении температуры в 2050 градусов.

Технология производства глинозема путем спекания заключается в следующем: руду спекают в печах до получения твердого алюмината, который затем выщелачивают раствором соды или водой.

Полученный раствор алюмината натрия разлагают углекислотой, в результате чего получают гидроокись алюминия.

## Применение глинозема

Глинозем широко используется в качестве сырья в производстве ряда полезных промышленных материалов.

Глинозем алюминия используют для последующего производства абразивных, огнеупорных и износостойких материалов, а также в качестве электроизолирующего материала.

Использование методов электролиза позволяет получить из глинозема алюминий – из двух тонн руды две тонны металла.

Цена глинозема разнится в зависимости от его марки, назначения, а также использованных технологий и сырья.